## Slide 1: irodai székek műszaki tartalma
2020. június 23.

## Slide 2: A forgószék felépítése
görgők
(több változat)
gázlift
mechanika (opcionális
ülésmélység állító)
ülőlap
háttámla
kartámasz
lábkereszt
lábtartó gyűrű
(opcionális)
ergo betét vagy
TRM matrac vagy
memory szivacs
(opcionális)
deréktámasz
(opcionális)
fejtámla
(opcionális)

## Slide 3: Görgő, tappancs
Görgő:
  normál v. parketta, antisztatikus, automata fékezős, design
  kerék átmérő: D.50, D.60, D.65
  csap / tengely: P.11 (v. P.10, régi)
Tappancs:
  normál v. antisztatikus
  csap: P.11 (v. P.10, régi)

## Slide 4: Lábkereszt
Alapanyag: műanyag v. krómozott acél v. alu
Design: kerekített v. szögletes, lapos v. piramis
A kül. anyagú lábkeresztek teherbírása kb. megegyező, de az alut tartják legerősebbnek
Átmérők: 520-700 mm között

## Slide 5: Gázlift
tubus-méret szerint tipikus: 185 mm - 230 mm
tubus felület: fekete v. krómozott
tubus alak: normál vagy dupla kónusz
speciális: HD, magasított (315 mm, 375 mm)
műanyag burkolat (designtól függően)

## Slide 6: Szék mechanikák
egyszerű gázlift működtető, azaz kioldó
támladöntő szerkezet = contact permanent (CP)
hintamechanika és multiblock
szinkron mechanika
aszinkron mechanika
háttámla: U&D mechanika,
ülés: ülésmélység állító

## Slide 7: CP szerkezet
Contact Permanent = CP, folyamatos érintkezés, a háttámla dőlésszöge állítható
háttámla magassága állítható, kb. 5 cm
ülésmélység állítható, kb. 4 cm

## Slide 8: Szinkron mechanika
2 kar +1 marokcsavar
jobb oldali kar: ülőlap magasság állítás (gázlift)
bal oldali kar: a háttámla dőlésszöge állítható + rögzíthető
szinkron: mert a támla és ülés egyidejűleg mozdul
támla: 20˚ (90-110˚)
ülőlap: 0-5˚
marokcsavar: a rugózás keménysége állítható (pl. testsúlytól, magasságtól függően)

## Slide 9: Automata szinkronmechanika
4 ponton rögzíthető alternatív szinkronmechanika
automatikusan a felhasználó súlyához állítja
a rugózás keménységét
rögzítési méret: 150 x 200 mm
*beépített ülésmélység-állító (0-50 mm)
* aut. szinkronmechanika ülésmélység állítóval

## Slide 10: Aszinkron mechanika
3 kar
1. kar: ülőlap magasság állítás (gázlift)
2. kar: a háttámla dőlésszögét állíthatjuk + rögzítjük (76˚-120˚)
3. kar: az ülőlap dőlésszögét állíthatjuk + rögzítjük (kb. -3˚- +5˚)
aszinkron, mert a támla és ülés külön állítható
marokcsavar, amivel a rugózás keménysége állítható (pl. testsúlytól függően)

## Slide 11: Hintamechanika
1 kar 2 funkcióval:
  1) ülőlap magasság állítás (gázlift)
  2) hinta aktiválás
marokcsavar: a rugózás ellenereje állítható (pl. testsúlytól függően)
ülőlap, háttámla (korpusz) együtt mozog

## Slide 12: Multiblock hintamechanika (MB)
jobb oldali kar: magasság állítás (gázlift)
bal oldali kar: a háttámla dőlésszöge állítható, és több ponton (általában 5) rögzíthető.
korpusz (ülő- és hátlap) együtt mozog
antishock védelem: a pozícióban rögzített mechanikát e biztonsági funkció csak akkor nyitja, amikor az ember a hátával érinti a háttámlát
marokcsavar: rugózási keménység állítás
(Megj.: létezik 1 karos típus is)

## Slide 13: TRM ülésmatrac
16 db, külön-külön ‚csomagolt’ táskarugót tartalmazó matrac
a szivacsnál nagyobb mértékben és hosszabb ideig rugalmas  fokozottan komfortos ülést biztosít
az ülőlap közepére kerül, a fenék és ülőcsontok alá
Boston családhoz kifejlesztve (kivéve B. 24), de már más típusokhoz is kérhető, pl. Xenia

## Slide 14: EFC párna ENERGY FREE COMFORT
a forgószék ülőlapjába épített, légmentesen zárható párna
szelep: ülőlap aljára kivezetve, üléspárna keménysége 2 fokozatban állítható (ny/z)
Boston családhoz kifejlesztve (kivéve B. 24), de más típusokhoz is kérhető (pl. Gala)
környezetbarát, energia nélkül működik
könnyű váltás puha és kemény ülés között  2 eltérő komfort  mintha 2 széked lenne

## Slide 15: SIDE
alapértelmezett szivacshoz hozzáadott 10-36 mm vastagságú, patkó alakú plusz párnázat az ülés 3 oldala mentén
megnövelt ergonómiát biztosít
kagylósított kialakítása által az ülés jobban igazodik a test formájához

## Slide 16: MemoTouch párnázat
plusz réteg az alap üléspárnázaton
30 mm memória szivacspárna
nagyobb mértékben igazodik a test alakjához 
többé csökkenti az üléssel terhelt testfelületen a nyomást 
elősegíti a jobb vérkeringést
hipoallergén (tkp nem allergén)

## Slide 17: Karfák
Fix kartámasz
- nem állítható, pl.: BR25 Jazz, BR33
Állítható kartámaszok
- 2D: állítható magasság, pl.: BR Hans, Fritz, Duna
- 3D: állítható magasság, mélység, forgatható, pl.: AR40
- 4D: állítható magasság, szélesség, mélység, forgatható, pl.: AR49 C
Karfa top szerint:
- puha, pl.: BR06, BR Luke
- kemény pl.: BR Hans
Váz anyaga szerint:
- teljesen műanyag, pl. BR Fritz
- acél váz, pl. BR06
- alumínium pl.: AR90 Luxi

## Slide 18: Fejtámlák
Fix
- pl. Infinity, FT62, FT63
Állítható
- 2D, állítható magasság, pl.: Miro, Jackson
- 3D, állítható magasság, billenthető, pl.: FT58 (Gala)
- 4D, magasság, dőlésszög + oldalra hajlítható (Ergohuman, Mirus, Pofit)
Notes: Ide még fotó, OMNIa

## Slide 19: Egyéb kiegészítők
magasítás: lábtartó gyűrű, pl. pénztárboxokba
ülésmélység-állító: azonos széktípus minden dolgozónak, de különböző testméretek
szivacsozás: ergo
deréktámasz: aktív-passzív, mechanikus v. pneumatikus
légpumpás deréktámasz: mélysége a marokpumpa által fokozatmentesen álítható

## Slide 20: Kárpitanyagok jellemzői
nyersanyag összetétel (pl. pamut vagy poliészter)
kopásállóság (Martindale ciklus)
lángállóság, gyúlékonyság – késleltetett égésű
tisztítás
kárpit súly, sűrűség (1 m²/g)
színek, struktúrák és mintázatok

## Slide 21: Kárpitkínálat
Típus Martindale
Cagli (C) 22.000
Avola (AV; korábban AU), mikroplüss 90.000
Bali (BA) és Lluvia (LL) 40.000
Bondai (BN) 150.000
Mesh (MS) 25.000
Metro (MT) – 2020 új! 58.000
NonPlus (NP) orvosi textilbőr – 2020 új! 110.000
Optio (OP) textilbőr, azaz műbőr 120.000
Fortis (FO) 100.000
Eco-Lana (L) 25.000
Tampa (TAM) 100.000
Xtreme (YS) – 2020 új! 100.000
Melyik szék milyen kárpittal rendelhető? Lásd az árlista ablak.
Speciális kárpit igény? (pl.: lángálló, antisztatikus) Kérdezni TK v. ÜFSZ!

## Slide 22: Rövidítések
C – cromato: króm váz, ill. lábkereszt
T – tessuto: kárpitozott kivitel
N – nero: fekete váz
G – grigio: szürke váz
P – plastica: műanyag ülőlap, háttámla
Maxi: váz karfás kivitel
TA – tavoletta: íróasztalkás
Példák:
TAURUS TN Maxi + TA C.06 – kárpitozott, fekete váz, karfás + íróasztalkás, C.06 kék kárpit
TAURUS PN kék – plast Ü+H, krómozott váz, a műanyag szín kék

## Slide 23
Kérdések & válaszok